## Slide 1: C-3 選手の3次元位置を追跡する バレーボール分析支援システム
制御工学研究室 佐野裕馬
指導教員 外山茂浩

## Slide 2: 研究背景
データバレー
課題
1. 複雑な入力コマンド
例：15S.14#K1a26P4.17
2. 主観による選手位置の決定
先行研究
選手の足が地面についてる場合
選手の平面位置をカメラ1台で推定可能
選手が跳躍している場合に推定できない

## Slide 3: 研究目的・内容
複数台のカメラを用いて選手の3次元位置を追跡
①複数台のカメラでコートの撮影
➁カメラキャリブレーション
③AlphaPoseによる選手の姿勢推定
④映像間の選手の対応付け
⑤選手の3次元位置推定

## Slide 4: コートの撮影
カメラ1
カメラ2
撮影条件
・ 複数台のカメラで同時撮影
・撮影中はカメラを動かさない
iPhone SE(Apple)
カメラ性能
・1080×1920 pixel
・30FP

## Slide 5: カメラキャリブレーション
カメラ内部パラメータ
・焦点距離
・光学的中心
キャリブレーションパターン
（既知の平面パターン）
カメラ外部パラメータ
・カメラ位置
・カメラ姿勢
バレーボールコートの既知点

## Slide 6: AlphaPoseによる選手の姿勢推定
・選手のID振り分け
・選手の腰の位置を取得
（選手位置は選手の腰の位置に設定）

## Slide 7: 映像間の選手の対応付け（手動）
映像ごとに選手IDが異なる
カメラ１： １２
カメラ２： ８
映像の初めのフレームにおいて
目視によって同じ選手を対応付ける
同じ選手

## Slide 8: 選手の3次元位置推定
焦点距離
f
腰の画像座標
(x, y)
カメラ座標系
O
選手位置の推定
カメラ座標系はカメラごとに存在
→それぞれの直線の座標系が異なる
仮想画像平面
(w, h)
ある選手を通る直線を各映像で
選んだときのそれらの直線の最近点
カメラから選手の腰に向かうベクトル
V = (x – w/2, y – h/2, f )
X
Y
Z

## Slide 9: 選手の3次元位置推定
カメラ座標系
O1
O2
実空間座標系
t1
t2
O
カメラ座標系はカメラごとに存在
→それぞれの直線の座標系が異なる
それぞれの直線が同じ座標系に存在
→直線の最近点を計算可能
Z1
X1
Y1
Z
Z2
Y2
X
Y

## Slide 10: 選手位置の推定結果(手動)
選手位置をおおむね推定できた
課題
・ 選手の交差が起こり、選手位置を推定できなくなる

## Slide 11: 研究の流れ
複数台のカメラを用いて選手の3次元位置を追跡
①複数台のカメラでコートの撮影
➁カメラキャリブレーション
③AlphaPoseによる選手の姿勢推定
④映像間の選手の対応付け（自動）
⑤選手の3次元位置推定

## Slide 12: 映像間の選手の対応付け(自動)
映像ごとに直線を選ぶ全ての組み合わせを考える
（映像の全フレーム）
同じ選手を通る直線の距離は近い
→直線間の距離が短い組から順に対応付ける
カメラ1
カメラ2

## Slide 13: 選手位置の推定結果(自動)
原因 : カメラキャリブレーションの誤差
カメラ1 : 約29cmの誤差
カメラ2 : 約13cmの誤差
課題 : 自動の選手対応付けが上手く機能しない

## Slide 14: まとめ
・ 複数台のカメラで選手の3次元位置を追跡
・ 3次元位置を求めることで
跳躍時においても位置を推定可能
・ 今後の課題
①選手の交差の対応
➁カメラキャリブレーションの誤差

## Slide 15: 本研究で撮影・使用した映像
カメラ1
カメラ2

## Slide 16: カメラキャリブレーション（カメラ内部パラメータ）
カメラ内部パラメータ
・焦点距離
・光学的中心
・（レンズ歪み）
キャリブレーションパターン
（既知の平面パターン）
OpenCVを用いて推定
カメラレンズの歪み推定
歪み補正前
歪み補正後

## Slide 17: カメラキャリブレーション（カメラ外部パラメータ）
カメラ外部パラメータ
・カメラ位置
・カメラ姿勢
バレーボールコートの既知点
全ての既知点が
映像に映る必要はない
OpenCVを用いて推定

## Slide 18: 選手配置を知るメリット
①相手の攻撃エリア・ゾーンが分かる
→攻撃パターンが分かる
データバレーでも行っていることだが、 正確な位置情報が映像解析によって出せる
➁ブロックの参加率を評価できる
→良いブロッカーの評価指標
セッターにつられずに2枚揃えられるかどうか
③攻撃者の体の向きが分かる
（3次元の姿勢まで求められた場合）
→スパイクのコースチャートが分析で用いられる
体の姿勢も合わせて、打ち方のクセまで分かる可能性

## Slide 19: 直線の最近点の求め方
直線L1 : sv1 + t1
直線L2 : uv2 + t2
→直線L2に対する直線L1上の最近点 k1
同様にL1に対するL2上の最近点k2も求め、
k1, k2の中点を2直線の最近点として求める
s, u： 媒介変数
v1, v2: 単位方向ベクトル
t1, t2: 位置ベクトル