## Slide 1: C-3 選手の3次元位置を追跡する バレーボール分析支援システム
制御工学研究室 佐野裕馬
指導教員 外山茂浩
Notes: これから「選手の3次元位置を追跡するバレーボール分析支援システム」と題して、制御工学研究室の佐野が発表します。

## Slide 2: 研究背景
データバレー
課題
1. 複雑な入力コマンド
例：15S.14#K1a26P4.17
2. 主観による選手位置の決定
先行研究
選手の足が地面についてる場合
選手の平面位置をカメラ1台で推定可能
選手が跳躍している場合に推定できない
Notes: 現在、スポーツ分野では定量的に選手の動きを分析し、改善につなげる科学的な指導が求められています。
中でもバレーボールでは、「データバレー」というソフトを用いて試合の分析が行われています。
しかしソフトの操作が難しく、大学やプロでは使われているものの、中学や高校ではあまり普及していません。
また、選手位置を主観で決めてしまうといった課題もあります。
そこで先行研究では、1台のカメラで撮影した映像から自動的に選手位置を推定するシステムを開発しました。
これによって、中学や高校であっても定量的に試合を分析できることを提案しました。しかし、選手が跳躍している場合に正しく位置を推定できないという課題がありました。
バレーボール競技では頻繁に跳躍を行うため、この課題の解決が必須だと考えました。

## Slide 3: 研究目的・内容
複数台のカメラを用いて選手の3次元位置を追跡
①複数台のカメラでコートの撮影
➁カメラキャリブレーション
③AlphaPoseによる選手の姿勢推定
④映像間の選手の対応付け
⑤選手の3次元位置推定
Notes: そこで本研究では、複数台のカメラを用いて選手の3次元位置を追跡し、先行研究の課題を解決することを目的としました。選手位置を追跡する方法について①から⑤の順に説明します。

## Slide 4: コートの撮影
カメラ1
カメラ2
撮影条件
・ 複数台のカメラで同時撮影
・ 撮影中はカメラを動かさない
iPhone SE(Apple)
カメラ性能
・1080×1920 pixel
・30FPS
Notes: はじめにコートの撮影を行います。複数台のカメラでコートを撮影しますが、本研究では2台のカメラを用いました。撮影に用いたカメラは、Apple社のiPhone SEのアウトカメラで、一般に普及している性能になります。コートの撮影条件として、撮影中はカメラを動かさないようにします。

## Slide 5: カメラキャリブレーション
カメラ内部パラメータ
・焦点距離
・光学的中心
キャリブレーションパターン
（既知の平面パターン）
カメラ外部パラメータ
・カメラ位置
・カメラ姿勢
バレーボールコートの既知点
Notes: 撮影した映像から選手位置を推定するには、カメラの位置や姿勢といった情報が必要になります。
研究においては、それらをあらかじめ測定することもできますが、実際に試合を撮影する際にカメラの位置や姿勢を測るのは、非常に手間がかかってしまいます。
そこで、映像のみからカメラ情報を得るためにカメラキャリブレーションを行います。
カメラの情報は、カメラ内部パラメータとカメラ外部パラメータに分かれており、それぞれ別に推定します。
はじめにカメラ内部パラメータですが、これはカメラの焦点距離と光学的中心の情報を含んでいます。
これを推定するためには、キャリブレーションパターンというものを様々な画角から撮影し、それらの再投影誤差が小さくなるようにパラメータを決定します。
続いて、カメラ外部パラメータですが、これは撮影している際のカメラ位置と姿勢の情報を含んでいます。
これを推定するためには、既に位置が分かっているポイントについて、それが映像のどこに映っているかを対応付け、それらの再投影誤差が小さくなるようにパラメータを決定します。

## Slide 6: AlphaPoseによる選手の姿勢推定
・選手のID振り分け
・選手の腰の位置を取得
（選手位置は選手の腰の位置に設定）
Notes: 続いて、映像に映る選手を検知し、その姿勢を推定するためにAlphaPoseというライブラリを使います。AlphaPoseを用いることで、選手の姿勢を推定するだけでなく、選手にIDを振り分けて追跡することができます。
本研究では、選手位置をその選手の腰の位置に設定するため、AlphaPoseで得られる姿勢の中で腰の位置のみを取得して使用します。

## Slide 7: 映像間の選手の対応付け（手動）
映像ごとに選手IDが異なる
カメラ１： １２
カメラ２： ８
映像の初めのフレームにおいて
目視によって同じ選手を対応付ける
同じ選手
Notes: AlphaPoseでは選手にIDを振り分けて追跡することができますが、映像を独立に処理するため、同じ選手であっても映像ごとに異なるIDを振り分けてしまいます。
この後、映像間の選手の対応が必要になるので、映像の初めのフレームにおいて、目視によって同じ選手を対応付けます。

## Slide 8: 選手の3次元位置推定
焦点距離
f
腰の画像座標
(x, y)
カメラ座標系
O
選手位置の推定
カメラ座標系はカメラごとに存在
→それぞれの直線の座標系が異なり、
→最近点を計算できない
仮想画像平面
(w, h)
ある選手を通る直線を各映像で
選んだときの直線の最近点
カメラから選手の腰に向かうベクトル
V = (x – w/2, y – h/2, f )
X
Y
Z
Notes: 最後に、選手の3次元位置の推定を行います。
選手位置の推定方法ですが、同じ選手を通る直線を各映像で選び、それらの直線の最近点を選手位置として推定します。
そのために選手を通る直線を定義する必要がありますが、カメラの焦点距離と、AlphaPoseによって得られた腰の画像座標より、カメラから選手の腰に向かうベクトルをカメラ座標系で定義できます。
これに媒介変数をかけると直線を定義できますが、カメラ座標系はカメラごとに存在するので、それぞれ直線の座標系が異なってしまい、カメラ座標系のまま扱うと、最近点を計算することができません。

## Slide 9: 選手の3次元位置推定
カメラ座標系
O1
O2
実空間座標系
t1
t2
O
カメラ座標系はカメラごとに存在
→それぞれの直線の座標系が異なり →最近点を計算できない
それぞれの直線が同じ座標系に存在
→最近点を計算可能
Z1
X1
Y1
Z
Z2
Y2
X
Y
Notes: 直線の最近点を計算するためには、すべての直線を同じ座標系で考える必要があります。そこでカメラ位置と姿勢を用いて、カメラ座標系から実空間座標系に変換します。
これによって全ての直線を同じ座標系で考えることができ、選手位置を求めることができます。

## Slide 10: 選手位置の推定結果(手動)
選手位置をおおむね推定できた
課題
・ 選手の交差が起こり、選手位置を推定できなくなる
Notes: 結果です。
推定結果と映像を比較したところ、選手位置をおおむね推定できたことが分かりました。（動画再生）
しかし、時間が経過するにつれて選手位置を推定できなくなるという課題が新たに見つかりました。原因として、選手の交差が起こり、AlphaPoseによる選手の追跡が途切れるために、それ以降の選手の対応が取れなくなったことが考えられます。

## Slide 11: 研究の流れ
複数台のカメラを用いて選手の3次元位置を追跡
①複数台のカメラでコートの撮影
➁カメラキャリブレーション
③AlphaPoseによる選手の姿勢推定
④映像間の選手の対応付け（自動）
⑤選手の3次元位置推定
Notes: そこで別のアプローチとして、選手の対応付けの方法を変更して試すことにしました。

## Slide 12: 映像間の選手の対応付け(自動)
映像ごとに直線を選ぶ全ての組み合わせを考える
（映像の全フレーム）
同じ選手を通る直線の距離は近い
→直線間の距離が短い組から順に対応付ける
カメラ1
カメラ2
Notes: まず、映像ごとに直線を選ぶ全ての組み合わせを考えます。
この図の場合であれば、カメラ1の映像では3本、カメラ2の映像では3本直線が選べます。
よって映像間の直線の組み合わせは3×3で9通りあります。
その中で直線間の距離の近い組み合わせから順に対応を付けていきます。
そして、先ほどと同様に直線の最近点を選手位置として推定します。

## Slide 13: 選手位置の推定結果(自動)
原因 : カメラキャリブレーションの誤差
カメラ1 : 約29cmの誤差
カメラ2 : 約13cmの誤差
課題 : 自動の選手対応付けが上手く機能しない
Notes: 結果です。（動画再生）
推定結果を確認したところ、選手位置が安定しませんでした。
原因を見つけるため、一連の処理を見直したところ、カメラキャリブレーションの時点で誤差が生じていたことが分かりました。
具体的には推定したカメラ位置が、1台目のカメラで約29cm、2台目で約13cmだけ実際の位置と誤差がありました。
この誤差が生じたまま、選手を通る直線を考えてしまったため、結果として推定結果が安定しなかったと考えました。

## Slide 14: まとめ
・ 複数台のカメラで選手の3次元位置を追跡
・ 3次元位置を求めることで
跳躍時においても位置を推定可能
→先行研究の課題を解決
・ 今後の課題
①選手の交差の対応
➁カメラキャリブレーションの誤差
Notes: まとめです。
本研究では、先行研究の課題であった跳躍時の位置推定を行うため、複数台のカメラを用いて選手の3次元位置の追跡に取り組みました。
結果として、3次元位置を求めることで選手が跳躍した場合でも位置を推定することができ、先行研究の課題を解決することができました。
しかし、新たな課題が見つかりました。
まず、選手が交差することでAlphaPoseによる選手の追跡が途切れてしまうこと、そしてカメラキャリブレーションの誤差です。
中でもカメラキャリブレーションの誤差を解決すれば、自動による選手の対応付けが機能し、さらには推定精度の向上にもつながると考えています。今後はカメラキャリブレーションをより精度よく行うことを課題として取り組んでいこうと思います。
以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。

## Slide 15: 本研究で撮影・使用した映像
カメラ1
カメラ2

## Slide 16: カメラキャリブレーション（カメラ内部パラメータ）
カメラ内部パラメータ
・焦点距離
・光学的中心
・（レンズ歪み）
キャリブレーションパターン
（既知の平面パターン）
OpenCVを用いて推定
カメラレンズの歪み推定
歪み補正前
歪み補正後

## Slide 17: カメラキャリブレーション（カメラ外部パラメータ）
カメラ外部パラメータ
・カメラ位置
・カメラ姿勢
バレーボールコートの既知点
全ての既知点が
映像に映る必要はない
OpenCVを用いて推定

## Slide 18: 直線の最近点の求め方
直線L1 : sv1 + t1
直線L2 : uv2 + t2
→直線L2に対する直線L1上の最近点 k1
L1に対するL2上の最近点k2も
同様にして求め、k1, k2の中点を
2直線の最近点kとして求める
s, u： 媒介変数
v1, v2: 単位方向ベクトル
t1, t2: 位置ベクトル

## Slide 19: 選手配置を知るメリット
①相手の攻撃エリア・ゾーンが分かる
→攻撃パターンが分かる
データバレーでも行っていることだが、 正確な位置情報が映像解析によって出せる
➁ブロックの参加率を評価できる
→良いブロッカーの評価指標
セッターにつられずに2枚揃えられるかどうか
③攻撃者の体の向きが分かる
（3次元の姿勢まで求められた場合）
→スパイクのコースチャートが分析で用いられる
体の姿勢も合わせて、打ち方のクセまで分かる可能性